附件

济宁市高新区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 （街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-201901-028 | 2019-05-21 | 济宁市 | 高新区 | 王因街道 | 济宁正大钢结构有限公司 | 高新区王因街道办事处前竹亭村第八工业园 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：现场工人进行焊接作业时，未按照环评要求对焊接烟尘进行有效的收集处置，厂房内无组织烟尘较重，并通过窗户逸散到室外。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/6/15 |
| SD-201901-029 | 2019-05-18 | 济宁市 | 高新区 | 王因街道 | 济宁城翔工程机械有限公司 | 山东省济宁市高新区高端制造产业园内山东南凤机械制造有限公司厂房2号车间 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，该企业焊接、切割工序正在生产，存在问题：该企业2019年1月3日曾接到济宁市环境保护局责令改正违法行为决定书，决定书提出焊接烟尘无组织排放，对周边环境造成影响，责令改正违法行为。督查人员现场检查时该企业无组织烟尘排放依然严重，厂区烟尘弥漫。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/6/15 |

附件

济宁市金乡县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 （街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-201901-030 | 2019-05-12 | 济宁市 | 金乡县 | 羊山镇 | 济宁金艺包装制品有限公司 | 山东省济宁市金乡县 | 未落实VOCs整治要求 | 现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1.部分热切工艺集气罩未开启，VOCs直排，设备吸气能力低；2.印刷工艺厂房未完全封闭，有通风口，异味刺鼻；3.该企业危废回收台账不完整，只有入库记录，未见出库记录。 | 含VOCs物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。 | 2019/6/15 |
| SD-201901-031 | 2019-05-12 | 济宁市 | 金乡县 | 羊山镇 | 山东宏扬特钢科技有限公司 | 山东省济宁市金乡县金岭路、羊山镇工业创业园 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时发现，该企业正在生产，存在问题：1.现场可见熔炼车间粉尘、烟尘等无组织排放严重，部分烟气可通过排风口直排；2.企业环评备案意见要求“焊接烟尘要经过移动式焊接烟尘吸附机吸附净化后排放”，督查人员检查时发现该企业焊接未经过移动式装备吸附直接排放。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/6/15 |

附件

济宁市汶上县督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 （街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-201901-032 | 2019-05-09 | 济宁市 | 汶上县 | 白石镇 | 白石镇卧佛山村东南石材矿开采区 | 山东省济宁市汶上县纬度：35.786603；经度：116.659812 | 物料堆场未落实扬尘治理措施 | 现场检查时发现，该地块堆放大量石粉，大部分粉料未苫盖，易产生扬尘。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/6/15 |

附件

济宁市兖州区督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 （街道） | 污染源名称 | 污染源地址 | 问题类型 | 现场问题情况详述 | 整改要求 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SD-201901-033 | 2019-05-20 | 济宁市 | 兖州区 | 新兖镇 | 山东司百客生物科技有限公司厂房内无证经营企业 | 山东省济宁市兖州市龙桥北路 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，发现山东司百客生物科技有限公司厂房内存在一无证经营企业，正在生产，存在问题：1.该企业租赁百司客生物科技有限公司厂房进行生产，无营业执照，无环评手续，无任何治污设施；2.现场焊接工序正在作业，烟味刺鼻，厂房窗户呈打开状态，现场有切割作业的痕迹，厂房内还发现有玻璃纤维加工设备和喷涂设备。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/6/15 |
| SD-201901-034 | 2019-05-20 | 济宁市 | 兖州区 | 新兖镇 | 齐鲁特钢有限公司 | 山东省济宁市兖州区旧关立交桥北 | 工业粉尘无组织排放 | 现场检查时，该企业电炉正在运行，存在问题：电炉熔化作业时烟气外溢严重，存在烟气无组织排放问题。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。 | 2019/6/15 |